ДК 021:2015: 09130000-9 - НАФТА І ДИСТИЛЯТИ (Бензин А-95)

процедура закупівлі – відкриті торги

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

1. Кількість – 5 000 літрів.

2. Товар (Бензин А-95) повинен відповідати діючим державним стандартам відповідно до ДСТУ 7687:2015. Октанове число бензину складає не менше 95. Вміст сірки не більше 50 мг/кг. Товар повинен мати високі карбюраційні властивості, тобто утворювати паливну суміш, яка забезпечує легкий запуск  двигуна та стійку роботу при всіх режимах, не викликати детонацію двигуна.

3. Учасник повинен мати мережу АЗС у м. Чернігові (відстань від розташування Покупця (однієї з АЗС) не більше 5 кілометрів) та по всій території України, на яких буде здійснювати продаж паливно-мастильних матеріалів у роздріб за талонами.

4. Учасник обов’язково надає  у складі своєї пропозиції копію сертифікату відповідності та/або паспорту якості на бензин А-95, які є дійсними на момент подання пропозиції.

5. На першу вимогу Замовника з метою підтвердження якості бензина до паспорту та сертифікату виробника надається оригінальний паспорт якості незалежної акредитованої лабораторії. Незалежна акредитована лабораторія повинна мати безперешкодний доступ до складу ПММ (паливнозаправної станції) Учасника з можливістю незалежного відбору проб для проведення аналізів.

6. Учасник повинен мати ліцензію на провадження відповідного виду діяльності (надати реєстраційний  номер ліцензії в Єдиному державному реєстрі суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на право виробництва, зберігання оптової та роздрібної торгівлі пальним, та інформація щодо місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, або оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі).

7. Термін постачання товару – до 30.04.2023.

8. Відпуск палива повинен здійснюватися при пред’явленні талонів (скретч-карток).

9. Талони (скретч-картки) на пальне повинні містити емблему торгової марки, вказівку на вид (марку) Товару та номінал. На талони (скретч-картки)  повинно бути нанесено штрих-код та інші ступені захисту.

10. Термін дії талонів (скретч-карток)  повинен становити не менше 12 місяців з моменту їх  отримання покупцем та діяти по всій території України.

ІІ. РОЗМІР БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ – 2 160 000,0 гривень.

ІІІ. ОЧІКУВАНА ВАРТІСТЬ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ – 247 500,0 гривень.